|  | ДЕРЖАВНА НАУКОВА УСТАНОВА "НАУКОВО-ТЕХНОЛОГІЧНИЙ КОМПЛЕКС "ІНСТИТУТ МОНОКРИСТАЛІВ" НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ НАУК УКРАЇНИ" |
| --- | --- |

(Назва підприємства, організації, установи)

ОБҐРУНТУВАННЯ

технічних та якісних характеристик закупівлі

Машини спеціального призначення різні

(Хімічний скляний реактор (код ДК 42993000-3)

розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі

(оприлюднюється на виконання постанови КМУ № 710 від 11.10.2016 «Про ефективне використання державних коштів» (зі змінами))

Найменування, місцезнаходження та ідентифікаційний код замовника в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців та громадських формувань, його категорія:

Державна наукова установа «Науково-технологічний комплекс «Інститут монокристалів» Національної академії наук України

61072, Україна, Харківська обл., м.Харків, проспект Науки, 60

Код ЄДРПОУ 23759880

Юридична особа, яка забезпечує потреби держави або територіальної громади.

Назва предмета закупівлі із зазначенням коду за Єдиним закупівельним словником (у разі поділу на лоти такі відомості повинні зазначатися стосовно кожного лота) та назви відповідних класифікаторів предмета закупівлі й частин предмета закупівлі (лотів) (за наявності):

Машини спеціального призначення різні: (Хімічний скляний реактор (код ДК 42993000-3)).

Код ДК 021:2015:  42990000-2 Машини спеціального призначення різні

Вид та ідентифікатор процедури закупівлі: UA-2021-07-12-007058-c

Очікувана вартість та обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі: 140 100,00 грн. Визначення очікуваної вартості предмета закупівлі обумовлено статистичним аналізом загальнодоступної інформації про ціну предмета закупівлі,  на підставі затвердженої центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері публічних закупівель, примірної методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі, а саме: згідно з пунктом 1 розділу ІІІ наказу Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України від 18.02.2020  № 275 із змінами.

Розмір бюджетного призначення: 140 100,00 грн

Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі.

Термін постачання — з дати укладання договору по 31.09.2021 р.

Для забезпечення науково-дослідної діяльності з пріоритетних напрямків установи «Дослідження в галузі хімії і технології матеріалів фармацевтичного та медико-біологічного призначення і фізіологічно-активних сполук» та «Дослідження в галузі хімії і технології функціональних матеріалів», зокрема для виконання синтезів органічних сполук у великому об’ємі необхідно придбати Хімічний скляний реактор з мішалкою та оболонкою для охолодження та нагріву (1 шт).

Якісні та технічні характеристики Хімічного скляного реактора визначені з урахуванням реальних потреб підприємства та оптимального співвідношення ціни та якості.

Враховуючи зазначене, замовник прийняв рішення стосовно застосування таких технічних та якісних характеристик предмета закупівлі:

Вимоги до предмету закупівлі:

1. Товар повинен бути поставлений в точній відповідності з технічними вимогами, у наступному асортименті і кількості зазначеними у Табл.1.

Табл.1

| Найменування | Опис та характеристика товару Хімічні властивості | Од. виміру | Кіль-кість |
| --- | --- | --- | --- |
| Хімічний скляний реактор (об’єм реактору 30 л) з мішалкою та оболонкою для нагріву та охолодження HEB-30L | Скляний реактор із сорочкою HEB-30L (Heb-30L New Type Jacketed Glass Reactor/Double Layer Glass Reactor) Матеріал - скло GG-17 Матеріал станини - нержавіюча сталь Матеріал трубопроводу - нержавіюча сталь 304 Спосіб переміщення - за допомогою універсальних коліс з гальмами Об’єм реактору 30 л Місткість оболонки реактору 10 л Вхід масла в оболонку реактора через нижній фланець, вихід – через верхній Кількість портів в кришці реактору - 6 Відстань між випускним клапаном нижнього отвору та підлогою 450 мм Діапазон робочих температур - 80-250ºC Вакуум - 0.098Mpa Швидкість перемішування - 0-450 об./хв. Діаметр вала мішалки - 12 мм Потужність мішалки - 120W1/3 Напруга/частота (В/Гц) 220В/50Гц Зовнішні габарити (мм*мм*мм) 760*560*2300 Регулювання швидкості мішалки - електричне плавне управління швидкістю обертання | шт | 1,00 |
|  | Характеристики двигуна:Потужність двигуна на низькій швидкості – коефіцієнт швидкості 3:1 Дісплей для відображення швидкості обертання – рідкокристалічний цифровий дисплей; Дисплей для відображення вологості –цифровий дісплей PT100 давачу Ущільнення – ПТФЕ, діаметр отвору фланця перемішувача - 50 мм Конденсатор – вертикальний, 120*640 мм Пристрій для дистиляції (дефлегмації) Пристрій для придачі розчинів – крапельна лійка з переливом місткістю 2 л Пристрій для зниження тиску – стандартний клапан для зниження тиску Гільза термодатчика – стандартна Порт для додавання сипучих речовин : діаметр отвору 80 мм з ПТФЕ кришкою Спосіб вигризки з реактору – нижній випуск, випускний клапан діаметром Вимірювач тиску – вакуумметр Перемішувач – стрижень з нержавіючою сталі, вкритий ПТФЕ Оснащення Станини: Колба-приймач для збору конденсату Вибухобезпечне виконання Частини станини вкриті пластиком або ПТФЕ Конденсатор – може приймати горизонтальне положення для зменшення загальної висоти Покриття реактору зовні - ПТФЕ покриття Запасні частини: Поставити запасні частини до реактора (крани, пробки, вал мішалки та мішалку). |  |  |

Загальна кількість товару – 1 найменування

Примітка: Замовник залишає за собою право змінювати кількість замовлення,  в залежності від реальної потреби та наявності фінансування.

Доставка товару здійснюється (за рахунок  постачальника) за адресою замовника: 61072, м. Харків,     пр. Науки, 60 до 31.09.2021 р.

Якість товару повинна відповідати державним стандартам, технічним умовам, іншій технічній документації на вищезазначений Товар.

Товар повинен бути новий, без зовнішніх пошкоджень, не брудний та у накладній неодмінно має бути зазначено повну назву товару, кількість та одиниці виміру згідно специфікації,а також технічний паспорт, інструкція  з експлуатації, гарантійний талон.

Вимоги до тари та упаковки: тара та упаковка повинна відповідати вимогам, встановленим до даного виду товару і захищати його від пошкоджень або псування під час перевезення (доставки) та зберігання. Лабораторний посуд повинен поставлятися у заводській упаковці. Упаковка повинна бути герметичною, непрозорою, яка не пропускає прямі сонячні промені.

Неякісний товар підлягає обов'язковій заміні, але всі витрати пов'язані із заміною товару несе постачальник.