|  | ДЕРЖАВНА НАУКОВА УСТАНОВА "НАУКОВО-ТЕХНОЛОГІЧНИЙ КОМПЛЕКС "ІНСТИТУТ МОНОКРИСТАЛІВ" НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ НАУК УКРАЇНИ" |
| --- | --- |

(Назва підприємства, організації, установи)

ОБҐРУНТУВАННЯ

технічних та якісних характеристик закупівлі

ДК 021:2015: 38430000-8 Детектори та аналізатори

Детектори та аналізатори (Колонки капілярні (код ДК 38432210-7))

(GC Capillary Column)

розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі

(оприлюднюється на виконання постанови КМУ № 710 від 11.10.2016 «Про ефективне використання державних коштів» (зі змінами))

Найменування, місцезнаходження та ідентифікаційний код замовника в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців та громадських формувань, його категорія:

Державна наукова установа «Науково-технологічний комплекс «Інститут монокристалів» Національної академії наук України

61072, Україна, Харківська обл., м.Харків, проспект Науки, 60

Код ЄДРПОУ 23759880

Юридична особа, яка забезпечує потреби держави або територіальної громади.

Назва предмета закупівлі із зазначенням коду за Єдиним закупівельним словником (у разі поділу на лоти такі відомості повинні зазначатися стосовно кожного лота) та назви відповідних класифікаторів предмета закупівлі й частин предмета закупівлі (лотів) (за наявності):

Детектори та аналізатори: колонки капілярні (код ДК 38432210-7).

Код ДК 021:2015 - 38430000-8 - Детектори та аналізатори

38432210-7 – Газові хроматографи

Вид та ідентифікатор процедури закупівлі:  відкриті торги з публікацією английскою мовою UA-2021-08-09-001294-b

Очікувана вартість та обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі: 40 000,00 грн. Визначення очікуваної вартості предмета закупівлі обумовлено статистичним аналізом загальнодоступної інформації про ціну предмета закупівлі,  на підставі затвердженої центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері публічних закупівель, примірної методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі, а саме: згідно з пунктом 1 розділу ІІІ наказу Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України від 18.02.2020  № 275 із змінами.

Розмір бюджетного призначення: 50 000,00 грн

Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі.

Термін постачання — з дати укладання договору по 15.12.2021 р.

Для забезпечення науково-дослідної діяльності з пріоритетного напрямку установи «Дослідження в галузі хімії і технології матеріалів фармацевтичного та медико-біологічного призначення і фізіологічно-активних сполук» та «Аналітична хімія функціональних матеріалів, благородних металів, об’єктів навколишнього середовища, харчових продуктів, лікарських засобів», зокрема для якісного та кількісного аналізу органічних сумішей та фармацевтичних препаратів із застосуванням методів ГХ та розробки аналітичних процедур контролю якості лікарських засобів, для модернізації газових хроматографів Aglilent 7890A GC System та Shimadzu GC-2014 необхідно придбати наступні комплектуючі: колонки капілярні (3 шт.).

Якісні та технічні характеристики заявленої кількості колонок капілярних визначені з урахуванням реальних потреб підприємства та оптимального співвідношення ціни та якості.

Враховуючи зазначене, замовник прийняв рішення стосовно застосування таких технічних та якісних характеристик предмета закупівлі:

Вимоги до предмету закупівлі:

1. Товар повинен бути поставлений в точній відповідності з технічними вимогами, у наступному асортименті і кількості зазначеними у Табл.1.

Табл.1

| № | Найменування | Опис та характеристика товару Хімічні властивості | Од. виміру | Кількість |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Колонка капілярна 30 м*0,25 мм, 0,25 мкм | Колонка капілярна ZebronTM ZB-5MSi 30 м*0.25 мм, 0.25 мкм/ Zebron ZB-5MSi capillary GC column 30m*0.25 mm, 0.25 µm (виробник Phenomenex) або еквівалент. Хімічний склад фази: 5%-феніл/95%-диметилполісилоксан. Полярність: 8 (неполярна). USP фаза: G27. Температурний діапазон: від -600С до 360/3700С. Довжина колонки: 30 м. Внутрішній діаметр колонки: 0.25 мм. Товщина шару нерухомої фази: 0.25 мкм. Є заміною комплектуючої частиною до газового хроматографа Agilent 7890A GC System з масс-селективним детектором Agilent 5975C. | шт | 1,0 |
| 2 | Колонка капілярна 30 м*0,53 мм, 3,0 мкм | Колонка капілярна ZebronTM ZB-624Plus 30 м*0.53 мм, 3.0 мкм/Zebron ZB-624Plus capillary GC column 30m*0.53mm, 3.0 µm (виробник Phenomenex) або еквівалент. Хімічний склад фази: 6%-цианопропілфеніл/94%-диметилполісилоксан. Полярність: 13 (середньої полярності). USP фаза: G43. Температурний діапазон: від -200С до 2600С. Довжина колонки: 30 м. Внутрішній діаметр колонки: 0.53 мм. Товщина шару нерухомої фази: 3,0 мкм. Є заміною комплектуючою частиною до газового хроматографа Shimadzu GC-2014 | шт | 1,0 |
| 3 | Колонка капілярна 30 м*0,25 мм, 0,25 мкм | Колонка капілярна ZebronTM ZB-FFAP 30 м*0.25 мм, 0.25 мкм/Zebron ZB-FFAP capillary GC column 30m*0.25mm, 0.25 µm (виробник Phenomenex) або еквівалент. Хімічний склад фази: поліетиленгліколь, модифікований нітротерефталевою кислотою. Полярність: 58 (полярна). USP фаза: G35. Температурний діапазон: від 400С до 250/2600С. Довжина колонки: 30 м. Внутрішній діаметр колонки: 0.25 мм. Товщина шару нерухомої фази: 0.25 мкм. Є заміною комплектуючою частиною до газового хроматографа Agilent 7890A GC System з масс-селективним детектором Agilent 5975C | шт | 1,0 |

Загальна кількість товару – 3 найменування.

Примітка: Замовник залишає за собою право змінювати кількість замовлення, в залежності від реальної потреби та наявності фінансування.

Доставка товару здійснюється (за рахунок постачальника) за адресою замовника: 61072, м. Харків,  пр. Науки, 60 до 15.12.2021 р.

Якість товару повинна відповідати державним стандартам, технічним умовам, іншій технічній документації на вищезазначений Товар.

Товар повинен бути новий, без зовнішніх пошкоджень, не брудний та у накладній неодмінно має бути зазначено повну назву товару, кількість та одиниці виміру згідно специфікації.

Вимоги до тари та упаковки: тара та упаковка повинна відповідати вимогам, встановленим до даного виду товару і захищати його від пошкоджень або псування під час перевезення (доставки) та зберігання.

Неякісний товар підлягає обов'язковій заміні, всі витрати пов'язані із заміною товару несе постачальник.

У випадку, якщо учасник запропоновує еквівалент товару, він додатково повинен надати у складі пропозиції порівняльну таблицю характеристик запропонованого товару з характеристиками замовленого товару, яка підтверджує відповідність пропозиції Учасника вимогам Замовника до предмету закупівлі, викладеним у даних «Технічних вимогах». Всі характеристики запропонованого товару повинні відповідати технічним характеристикам товару, або бути не гірші.