|  | ДЕРЖАВНА НАУКОВА УСТАНОВА "НАУКОВО-ТЕХНОЛОГІЧНИЙ КОМПЛЕКС "ІНСТИТУТ МОНОКРИСТАЛІВ" НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ НАУК УКРАЇНИ" |
| --- | --- |

(Назва підприємства, організації, установи)

ОБҐРУНТУВАННЯ

технічних та якісних характеристик закупівлі

Насоси та компресори

(Високо та низько температурний циркуляційний насос для реактора GDSZ-50/-40(GDSZ-50 Series High and Low Temperature Circulating Pump) (код ДК 42122500-5))

розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі

(оприлюднюється на виконання постанови КМУ № 710 від 11.10.2016 «Про ефективне використання державних коштів» (зі змінами))

Найменування, місцезнаходження та ідентифікаційний код замовника в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців та громадських формувань, його категорія:

Державна наукова установа «Науково-технологічний комплекс «Інститут монокристалів» Національної академії наук України

61072, Україна, Харківська обл., м.Харків, проспект Науки, 60

Код ЄДРПОУ 23759880

Юридична особа, яка забезпечує потреби держави або територіальної громади.

Назва предмета закупівлі із зазначенням коду за Єдиним закупівельним словником (у разі поділу на лоти такі відомості повинні зазначатися стосовно кожного лота) та назви відповідних класифікаторів предмета закупівлі й частин предмета закупівлі (лотів) (за наявності):

Насоси та компресори: (Високо та низько температурний циркуляційний насос для реактора GDSZ-50/-40(GDSZ-50 Series High and Low Temperature Circulating Pump) (код ДК 42122500-5))

Код ДК 021:2015:  42120000-6  Насоси та компресори

Вид та ідентифікатор процедури закупівлі: UA-2021-07-12-007567-c

Очікувана вартість та обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі: 373 300,00 грн. Визначення очікуваної вартості предмета закупівлі обумовлено статистичним аналізом загальнодоступної інформації про ціну предмета закупівлі,  на підставі затвердженої центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері публічних закупівель, примірної методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі, а саме: згідно з пунктом 1 розділу ІІІ наказу Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України від 18.02.2020  № 275 із змінами.

Розмір бюджетного призначення: 373 300,00 грн

Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі.

Термін постачання — з дати укладання договору по 31.09.2021 р.

Для забезпечення науково-дослідної діяльності з пріоритетних напрямків установи «Дослідження в галузі хімії і технології матеріалів фармацевтичного та медико-біологічного призначення і фізіологічно-активних сполук» та «Дослідження в галузі хімії і технології функціональних матеріалів», зокрема для нагріву/охолодження хімічного скляного реактора, що використовується для великомасштабного синтезу органічних сполук, необхідно придбати Високо та низько температурний циркуляційний насос (1 шт).

Якісні та технічні характеристики Високо та низько температурний циркуляційний насос визначені з урахуванням реальних потреб підприємства та оптимального співвідношення ціни та якості.

Враховуючи зазначене, замовник прийняв рішення стосовно застосування таких технічних та якісних характеристик предмета закупівлі:

Вимоги до предмету закупівлі:

1. Товар повинен бути поставлений в точній відповідності з технічними вимогами, у наступному асортименті і кількості зазначеними у Табл.1.

Табл.1

| № | Найменування | Опис та характеристика товару Хімічні властивості | Од. виміру | Кількість |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Высоко и низько температурний циркуляційний насос для реактора GDSZ-50/-40(GDSZ-50 Series High and Low Temperature Circulating Pump) | Высоко и низько температурний циркуляційний насос для реактора GDSZ-50/-40(GDSZ-50 Series High and Low Temperature Circulating Pump) Підходить для реактора місткістю до 50 л Обєм резервуару для теплоносія 11 л Об’єм,що нагрівається 2 л Габарити резервуару для нагріву 90×300 мм Габарити топ ливного баку 300*300*120 мм Температурний діапазон -40/+200℃ Температура в приміщенні ≤25℃ Вологість ≤60% Мінімальна температура на пустому реакторі - 42℃ Напруга /частота 220V±10% / 50HZ Потужність нагріву 6000W Потужність охолодження 10280-2560 Діапазон вимірювання температури -100℃-400℃ Точність вимірювання температури ±0.1℃ Давач PT100 Середня в’язкість 500 сСт Потужність циркуляційного насосу 280 Вт Напір помпи 10 м Швидкість потоку 35 л/мин Тиск 4 МПа Механізм охолодження – закритий компресор | шт | 1,00 |
|  |  | Базові характеристики: Теплоносій R22 Теплоносій R22 поставляється з циркуляційним насосом. Специфікація: закрита помпа із захистом від протікання Кількість впускних та випускних отворів - 4 (нижні – впуск, верхні - випуск) Контроль температури: розумний контроль за допомогою мікрокомп’ютера, рідкокристалічний дисплей Дискретність вимірювання температури - 0,1 ℃ Захист від затримки, протікання, перенапруги, перегріву Матеріал корпусу: антикорозійний Габарити 720*650*1120 мм З’єднувач входу і виходу масла (1 набір) Інструкція з експлуатації -1 Сальники (прокладки) для ущільнення з’єднання з вхідним і вихідним отворами – 1 набір Гнучкі шланги із нержавіючої сталі – 2 шт. |  |  |

Загальна кількість товару – 1 найменування

Примітка: Замовник залишає за собою право змінювати кількість замовлення  в залежності від реальної потреби та наявності фінансування.

Доставка товару здійснюється (за рахунок  постачальника) за адресою замовника: 61072, м. Харків,     пр. Науки, 60 до 31.09.2021 р.

Якість товару повинна відповідати державним стандартам, технічним умовам, іншій технічній документації на вищезазначений Товар.

Товар повинен бути новий, без зовнішніх пошкоджень, не брудний та у накладній неодмінно має бути зазначено повну назву товару, кількість та одиниці виміру згідно специфікації,а також технічний паспорт, інструкція  з експлуатації, гарантійний талон.

Вимоги до тари та упаковки: тара та упаковка повинна відповідати вимогам, встановленим до даного виду товару і захищати його від пошкоджень або псування під час перевезення (доставки) та зберігання. Лабораторний посуд повинен поставлятися у заводській упаковці. Упаковка повинна бути герметичною, непрозорою, яка не пропускає прямі сонячні промені.

Неякісний товар підлягає обов'язковій заміні, але всі витрати пов'язані із заміною товару несе постачальник.