|  | ДЕРЖАВНА НАУКОВА УСТАНОВА "НАУКОВО-ТЕХНОЛОГІЧНИЙ КОМПЛЕКС "ІНСТИТУТ МОНОКРИСТАЛІВ" НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ НАУК УКРАЇНИ" |
| --- | --- |

(Назва підприємства, організації, установи)

ОБҐРУНТУВАННЯ

технічних та якісних характеристик закупівлі

Проточний реактор,

розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі

(оприлюднюється на виконання постанови КМУ № 710 від 11.10.2016 «Про ефективне використання державних коштів» (зі змінами))

Найменування, місцезнаходження та ідентифікаційний код замовника в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців та громадських формувань, його категорія:

Державна наукова установа «Науково-технологічний комплекс «Інститут монокристалів» Національної академії наук України

61072, Україна, Харківська обл., м.Харків, проспект Науки, 60

Код ЄДРПОУ 23759880

Юридична особа, яка забезпечує потреби держави або територіальної громади.

Назва предмета закупівлі із зазначенням коду за Єдиним закупівельним словником (у разі поділу на лоти такі відомості повинні зазначатися стосовно кожного лота) та назви відповідних класифікаторів предмета закупівлі й частин предмета закупівлі (лотів) (за наявності):

Код ДК 021:2015: – 42990000-3 – Машини спеціального призначення різні

Вид та ідентифікатор процедури закупівлі: відкриті торги UA-2021-08-31-005195-a.

Очікувана вартість та обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі: 399 000,00 грн. Визначення очікуваної вартості предмета закупівлі обумовлено статистичним аналізом загальнодоступної інформації про ціну предмета закупівлі,  на підставі затвердженої центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері публічних закупівель, примірної методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі, а саме: згідно з пунктом 1 розділу ІІІ наказу Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України від 18.02.2020  № 275 із змінами.

Розмір бюджетного призначення: 399 000,00 грн згідно з фінансування Національного фонду досліджень України..

Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі.

Термін постачання — з дати укладання договору по 30.11.2021 р.

З метою виконання проєкту НДФУ «Поліфармакофорні органічні сполуки на основі пептидоміметиків та анельованих бензодіазепінів», зокрема для синтезу потенційно біологічно-активних органічних сполук із подальшим масштабуванням розробленої методики з контрольованими параметрами (час, температура, тиск), що дозволить підвищити якість і чистоту продукту, а також скоротити час реакції, необхідно придбати наступні матеріали: проточний реактор UOSLAB Tri 0,5‐100 (1 шт).

Якісні та технічні характеристики заявленої кількості проточного реактору  визначені з урахуванням реальних потреб підприємства та оптимального співвідношення ціни та якості.

Враховуючи зазначене, замовник прийняв рішення стосовно застосування таких технічних та якісних характеристик предмета закупівлі:

Вимоги до предмету закупівлі:

Товар повинен бути поставлений в точній відповідності з технічними вимогами, у наступному асортименті і кількості зазначеними у Табл.1.

Табл.1

| Найменування | Опис та характеристика товару Хімічні властивості | Од. виміру | Кіль-кість |
| --- | --- | --- | --- |
| Проточний реактор | Проточний реактор UOSLAB Tri 0,5‐100 або еквівалент Шприцеви насоси 2 комплекти Tricontinent C3000 (потік 0.05‐5 мл/хв з 0.5мл шприцами, 0.5‐100 мл/хв з 5мл шприцами). матеріали у контакті з реагентами (скло/PTFE/PCTFE) Реакційна спіраль. трубка з PFA (внутрішній діаметр 1.6мм, зовнішній – 3.2мм) та набір трійників/четверників, які дозволять на місці збирати реактори довільної топології. Приблизний сумарний об’єм реактора – до 100мл Баня лабораторна масляна Діапазон температур нагрівання від +5°С ком. до +250°С Контроль нагріву Цифровой контролер Матеріал ємності Нержавіюча сталь Вага, кг 23 Споживана потужність, кВт 1,5 Діапазон температур нагрівання від +5°С ком. До +250°С Об'єм, л 6 Точність підтримки температури ±3 °С Дискретність контролера ±1.5 °С Таймер, Сигналізація 99 год. 59 хв. Матеріал корпуса Сталь з порошковим покриттям Розміри ємності, мм 270×180×h150 Зовнішні розміри, мм 425×305×h340 Регулятор тиску. Пневматичний регулятор Zaiput BPR‐10. | шт | 1,0 |

Загальна кількість товару – 1 найменування

Примітка: Замовник залишає за собою право змінювати кількість замовлення, в залежності від реальної потреби та наявності фінансування.

Доставка товару здійснюється (за рахунок  постачальника) за адресою замовника: 61072, 
м. Харків, пр. Науки, 60 до 30.11.2021 р.

Якість товару повинна відповідати державним стандартам, технічним умовам, іншій технічній документації на вищезазначений Товар.

Товар повинен бути новий, без зовнішніх пошкоджень, не брудний та у накладній неодмінно має бути зазначено повну назву товару, кількість та одиниці виміру згідно специфікації, а також технічний паспорт, інструкція  з експлуатації, гарантійний талон.

Вимоги до тари та упаковки: тара та упаковка повинна відповідати вимогам, встановленим до даного виду товару і захищати його від пошкоджень або псування під час перевезення (доставки) та зберігання. Лабораторний посуд повинен поставлятися у заводській упаковці. Упаковка повинна бути герметичною, непрозорою, яка не пропускає прямі сонячні промені.

Неякісний товар підлягає обов'язковій заміні, але всі витрати пов'язані із заміною товару несе постачальник.